# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений сантехнического узла

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений сантехнического узла, расположенного на 1 этаже здания Городской клинической больницы № 123 по адресу: г. Москва, ул. Здоровья, д. 1.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |
| 1.1 | Основание для проектирования | Решение собственника |
| 1.2 | Заказчик (полное наименование, адрес, телефон) | Городская клиническая больница № 123, г. Москва, ул. Здоровья, д. 1. т.8 (123) 123-12-13. |
| 1.3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.4 | Стадийность проектирования | Разработка проектной документации |
| 1.5 | Сроки проектирования | 60 календарных дней с момента заключения контракта, в т. ч. согласование с Заказчиком и прохождение экспертизы проектно-сметной документации и достоверности определения сметной стоимости |
| 1.6 | Основные показатели для проектирования | Городская клиническая больница № 123 по адресу: г. Москва, ул. Здоровья, д. 1 Общая площадь здания 5271,9 кв. м. Общая площадь помещений в границе проектирования–29,6 м2 Границы проектирования: |
| 1.7 | Краткая характеристика и основные показатели объекта, Обязательные разделы по капитальному ремонту: | Краткая характеристика и основные показатели объекта: Площадь ремонта на первом этаже составляет 29,6 кв.м. Проектная документация: Раздел 1. Пояснительная записка. Раздел 3. Архитектурные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения Подраздел 2. Система водоснабжения. Подраздел 3. Система водоотведения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. *В проектной документации обязательно наличие спецификаций с указанием объёма заложенных материалов и приборов; обязательно наличие ведомостей с указанием объёмов демонтажных и монтажных работ, указаний к производству работ. |
| Требования к предпроектным работам, разделам проектно-сметной документации |
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы, обеспеченность автостоянками. | Не требуется |
| 2.2 | Требования к разделу «Архитектурно-строительные решения» | Требования к разделу «Архитектурные решения»: Выполнить ремонт стен, полов, потолков, замену дверных блоков, подоконников, откосов оконных, дверных. При устройстве отверстий, проемов предусмотреть восстановление существующей облицовки фасада, стен, потолка аналогичными материалами. Применять конструктивные решения и материалы с учетом действующих противопожарных и теплотехнических требований. В графической части раздела выполнить: -Планы помещений до капитального ремонта; -Ведомость объемов демонтажных работ; -Планы помещений после капитального ремонта; -Ведомость объемов монтажных работ; -План демонтажных работ с необходимыми разрезами и узлами; -Экспликация полов; -Схемы элементов заполнения дверных и оконных проемов; -Спецификация элементов заполнения проемов. -Ведомость отделки помещений; -Схема расположения отверстий для инженерных систем; -Узлы по устройству проемов; -Спецификации к устройству проемов. В разделе разработать узлы: -Узлы по заделке отверстий в местах прохождения коммуникаций; -Узел по устройству отделки откосов окон; -Узел по устройству подоконных досок; -Узел по устройству дверных откосов; -Монтажный узел по устройству дверных блоков. Требования к применяемым материалам и техническим решениям: Выполнить демонтаж отделочных слоев стен с последующим оштукатуриванием. Штукатурка стен - улучшенная цементно-песчаная; Стены помещений облицовывать матовой керамической плиткой на всю высоту помещений. Для облицовки применять керамическую плитку матовую белую размером 200*300 Предусмотреть демонтаж и монтаж ПВХ подоконников. Под подоконные ПВХ доски предусмотреть 2 валика из монтажной пены вдоль доски, опорные элементы - деревянные бруски и опорные металлические уголки по стене с шагом не более 600мм. Опорные уголки заложить под штукатурный слой. Выполнить демонтаж откосов по окнам и дверям; Откосы окон выполнить из гипсоволокнистых листов с последующей облицовкой керамической плиткой. Гипсоволокнистые листы крепить к ПВХ окну через п-профиль. Пространство между откосом и кирпичом заполнить клеем на гипсовой основе двумя непрерывными полосами по длине откоса. Верхний откос выполнить по металлическому оцинкованному каркасу, пространство между стеной и откосом изолировать минеральным утеплителем. Откосы по дверным проемам облицевать керамической плиткой; Ниши под окнами заложить кирпичом или сибитом (в одну плоскость со стеной); Стяжка пола - цементно-песчаная марки не менее В15. Толщину стяжки определить проектом. При необходимости произвести вскрытие пола для определения монтажных и демонтажных объемов работ; Под облицовку пола предусмотреть полимерно-цементную гидроизоляцию; Покрытие пола – керамогранит размером 600*600*10. Потолок во всех помещениях выполнить типа Armstrong открытого типа. В качестве заполнения потолка применить металлокассеты для открытой подвесной системы. Цвет потолка белый. По стоякам отопления, трубам водоснабжения, канализации предусмотреть короба из гипсоволокнистых листов по металлическому оцинкованному каркасу с последующей облицовкой. В коробах предусмотреть установку ревизионных люков; Наличие дверей в помещениях-двери алюминиевые с глухим заполнением из сэндвич панелей, облицованных металлическими оцинкованными листами толщиной 0,7мм с полимерным покрытием. Наличие доводчика на полотно. Ручка скоба с двух сторон дверного полотна. В местах крепления, петель, доводчика и т.д. предусмотреть закладные элементы в конструкции двери. Цвет двери белый; Проектом предусмотреть демонтаж и монтаж новых сантехнических кабинок (перегородок). Материал сантехнических кабинок согласовать с заказчиком. Ширина кабинок не менее 1200мм. В каждой кабинке предусмотреть установку поручней; Выполнить демонтаж существующих площадок под унитазы; Проектом предусмотреть наклейку матовый пленки на стеклопакеты ПВХ окон; Закладку отверстий, проемов в существующих кирпичных стенах выполнить кирпичом, с обеспечением перевязки вновь возводимой кладки с существующей; При нарушении облицовки фасада, выполнить восстановление аналогичным материалом; Способ выполнения отверстий в кирпичных стенах, плитах перекрытия алмазное бурение; *При составлении ведомостей объемов работ учесть демонтажные и монтажные работы, не входящие в площади ремонта, которые необходимо выполнить как сопутствующие виды работ. Например, для монтажа кабельных линий или воздуховодов требуется демонтаж потолка, облицовки стен, фасада. Восстановление существующей облицовки потолка, стен и фасада выполнить аналогичными материалами после монтажа инженерных коммуникаций. |
| 2.3 | Требования к разделу 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. | Разделом предусмотреть: Замену систем энергообеспечения и электроснабжения; Замену или проверку существующей кабельной линии; В графической части раздела выполнить: Принципиальную схему электроснабжения; План питающих сетей вентиляционного электрооборудования; План розеточных сетей технологического оборудования; План сетей электроосвещения; Принципиальные схемы электрических щитов; Схемы прокладки силовых электрических кабелей. Вновь проектируемые силовые питающие линии выполнить медным кабелем. В помещениях предусмотреть применение светильников для потолка Armstrong (совместимомых с типом потолка) Способы прокладки кабельных линий должны быть соответствовать действующим правилам устройства электроустановок п. 2.1.16, 2.3.15. Рекомендации по монтажу указать в проекте. На схемах расположения розеток, выключателей указать привязки в плане и по высоте, предварительно согласовав с заказчиком. Типовые привязки розеток по высоте: Высота электрических выключателей, розеток для бесконтактной сушки рук 900мм. В проектной документации обязательно наличие спецификаций с указанием объёма заложенных материалов и приборов. Обязательно наличие ведомостей с указанием объёмов демонтажных и монтажных работ, указаний к производству работ. Проектом предусмотреть бесконтактных сушек для рук (1шт). Технические характеристики точек подключения и их месторасположение выдаются в процессе проектирования Заказчиком |
| 2.4 | Требования к разделу 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения | Водоснабжение санитарно-технического оборудования выполнить от существующих сетей холодного и горячего водоснабжения без увеличения выделенных лимитов. Проектом предусмотреть демонтаж и монтаж труб водоснабжения. Требуемый материал труб водоснабжения - полипропилен армированный. В санитарной комнате установить 4 керамических умывальника на пьедестале в комплекте со смесителями и сифонами, 4 настенных дозатора для мыла. В проектной документации обязательно наличие спецификаций с указанием объёма заложенных материалов и приборов. Обязательно наличие ведомостей с указанием объёмов демонтажных и монтажных работ, указаний к производству работ. В спецификациях к трубам водоснабжения указать типы и количество фасонных элементов. |
| 2.5 | Требования к разделу 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения | Проектом предусмотреть демонтаж унитазов, смывных бочков, писсуаров, труб водоснабжения и канализации. Монтаж канализационной сети выполнить из – полипропиленовых канализационных труб / В мужском сантехническом узле предусмотреть установку 4 унитазов, 2 писсуаров. В проектной документации обязательно наличие спецификаций с указанием объёма заложенных материалов и приборов. Обязательно наличие ведомостей с указанием объёмов демонтажных и монтажных работ, указаний к производству работ. В спецификациях к трубам водоотведения указать тип и количество фасонных элементов. |
| 2.6 | Требования к разделу 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» | ОТОПЛЕНИЕ: Выполнить замену существующих приборов отопления на радиаторы фирмы buderus для медицинских учреждений, с установкой отсечных шаровых кранов. Замену приборов отопления выполнить по расчету. Выполнить замену трубопроводов с сохранением существующих диаметров без нарушения гидравлической устойчивости системы отопления здания. Температура теплоносителя 70 – 90оС. Система отопления двухтрубная с нижней подачей теплоносителя. Подводка труб отопления к приборам отопления боковая односторонняя. ВЕНТИЛЯЦИЯ: При проектировании системы вентиляции предусмотреть локальные вентиляционные системы в помещениях в соответствии с действующими нормами. При необходимости в качестве теплоизоляции воздуховодов вентиляционных систем проектом предусмотреть – самоклеющийся материал на основе вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, дублированной полированной алюминиевой фольгой с защитной печатью с одной стороны, и клеевым с другой стороны - Пенофол тип С. Стыки проклеивать лентой ЛАС или ЛАПС. Толщину изоляции принять проектом. В проектной документации обязательно наличие спецификаций с указанием объёма заложенных материалов и приборов. Обязательно наличие ведомостей с указанием объёмов демонтажных и монтажных работ, указаний к производству работ. В спецификациях к воздуховодам указать тип и количество фасонных элементов. В смету включить: при необходимости включить работы автовышки для монтажа наружных воздуховодов по фасаду здания до отметки «отметка кровля+700мм», работы по устройству отверстий в плитах перекрытий, кирпичных стенах выполнить алмазным бурением. |
| 2.7 | Требования к разделу 11. Сметная документация. | Сметную стоимость определить в базисном уровне цен с последующим пересчетом в текущий уровень по состоянию на момент подачи проектной документации в Московскую государственную экспертизу с применением индексов изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемых к применению письмом Минстроя России. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы выполнить в уровне цен на 01.01.2000г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001 в редакции 2020г. (по методике 2020), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. Сметная документация должна быть предоставлена в программном комплексе «Гранд Смета» формате XML и MS Excel. В сметной документации необходимо предусмотреть: В сметах по разделам проекта отразить работы по устройству отверстий для прокладки электрокабелей, канализации, водопровода, вентиляционных воздуховодов. Работы на установку лесов и/или применение автовышки при выполнении наружных работ на высоте. В сметах разделов «Система водоотведения», «Система водоснабжения» отразить фасонные элементы, работы по устройству врезок в существующие инженерные системы. Расценки по прайс-листу: Электрическое оборудование (Электрические автоматы и рубильники; электрические шкафы, светильники, розетки, выключатели); Радиаторы отопления; Потолочные плиты/кассеты; Сантехнические кабинки, перегородки; Керамогранит для облицовки пола; Керамическую плитку для облицовки стен; Смесители; Бесконтактные сушки для рук; Поручни для кабинок; Сантехнические кабинки. |
| 2.8 | Требования к согласованию проекта | Предоставить заказчику комплект проектной, сметной, рабочей документации, согласованной с компетентными государственными и надзорными органами, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 (ред. от 22.10.2018) «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» необходимо провести проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в Московской государственной экспертизе. Оплату за проведение экспертизы прохождения экспертизы в Московской государственной экспертизе производит Заказчик. |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1 | Указания о разработке дополнительных материалов в связи со спецификой проектирования объекта, в т.ч. дополнительных экземпляров ПСД или ее частей | Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. (с изменениями на 17 сентября 2018 года). Согласованный комплект проектной и сметной документации выдается заказчику: Проектная документация – 4 экз. на бумаге; Сметная документация – 3 экз. на бумаге; Рабочая документация – 4 экз. на бумаге. Один экз. сметной и рабочей документации выдается на электронном цифровом носителе (dwg, pdf). Проектные решения согласовать с Заказчиком. Разделы проектной документации должны соответствовать требованиями СНиП, СП, СанПиН, постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями на 27 декабря 2018 года). Обязательно соответствие объёмов и материалов в проектной и сметной документации. Сметная документация должна быть разработана на основании ведомостей объемов работ и проектной документации, должна быть определена базисно-индексным методом в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен с индексацией, действующей на момент передачи документации заказчику. Сметная документация должна отвечать требованиям заказчика и должна быть составлена в программном комплексе «Гранд Смета» в 2-х уровнях цен: В базисных ценах 2001 года (Применяя единичные расценки из сборников в редакции 2020 года), по сборникам ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001, ФЕРп-2001, ФССЦ-2001, ФССЦпг-2001; 2. В текущим уровне цен с учетом индексов цен, сложившихся ко времени выдачи сметной документации по сборникам ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001, ФЕРп-2001 ФССЦ-2001, ФССЦпг-2001 и составлена базисно-индексным методом. Сметная документация должна быть предоставлена на бумажных носителях и в электронном виде в файле программ «Гранд Смета», и «MS Excel» (или ином программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами). Величину накладных расходов и сметной прибыли принять в соответствии с приказами Минстроя России № 812/пр и № 774/пр. Накладные расходы и сметную прибыль показать по каждой сметной позиции с учетом понижающих коэффициентов (коэффициенты должны быть видны). Разделы смет должны соответствовать технологической последовательности производства работ. По каждому разделу указывать итог сметной стоимости. При отсутствии какого-либо материала в сборниках ФССЦ допускается указывать цену материала по прайс-листам. Прайс-лист предоставляется по выбранному поставщику с указанием на прайс-листе даты и реквизитов поставщика. Прайс-листы необходимо пронумеровать. В локальном сметном расчете в графе «обоснование» указывать шифр, по которому принята стоимость данного материала. Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках ФССЦ, принять в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. методом «обратного счета». Прайс-листы должны подшиваться к каждой смете и быть их неотъемлемой частью. Цены поставщиков должны определяться усреднено. Выбор поставщика производится не менее чем от 3-х поставщиков (должен быть проведен мониторинг). При этом указывать формулу перехода в базисный уровень цен и источник информации. При определении стоимости объекта необходимо руководствоваться экономической целесообразностью применяемых решений. |
| 3.2 | Особые условия | Проектирование должно осуществляться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, являющимся действующим членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования с функциями генерального проектировщика. Выполнение капитального ремонта помещений должно осуществляться без вывода из эксплуатации, с закрытием ремонтируемых частей. Выезд проектной организации на объект для проведения замеров, получения исходных данных для проектирования и т.д. обязателен. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими СНиП, СП и СанПиН. Оплата за выполненные проектные работы производится после предоставление положительного заключения Московской государственной экспертизы. |
| 3.3 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок, в течение которого заказчиком могут быть предъявлены претензии по качеству, устанавливается не менее пяти лет. При обнаружении недостатков в технической документации, или в изыскательских работах, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ, подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую и сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки. Применяемые материалы, изделия и их объем по смете должны соответствовать принятому проектному решению. При выявлении несоответствия, проектная организация принимает участие в доработке технических решений, согласований. |