Приложение № 2

к извещению об осуществлении закупки

описание объекта закупки

Поставка квадроцикла для нужд ФГБУ «Государственный заповедник «Брянский лес».

Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары, должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без пробега, сопровождаться паспортами, документацией для постановки на учет в органах ГИБДД, при поставке предоставляется гарантийный талон с указанием условий гарантийного обслуживания и номерами контактных телефонов специалистов по техническому обслуживанию.

Год выпуска не ранее 2022 г.

Квадроцикл (ОКПД2 – 29.10.52.130, КТРУ – 29.10.52.130-00000001)

| № п/п | Наименование | Наименование характеристик | Параметр | Обоснование характеристик | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квадроцикл | Наличие кабины | нет | Согласно КТРУ | шт | 1 |
|  |  | Количество посадочных мест, шт. | ≥ 2 | Согласно КТРУ |  |  |
|  |  | Рабочий объем двигателя, куб.см. | ≥ 100 | Согласно КТРУ |  |  |
|  |  | Наличие фаркопа | да | Согласно КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двигателя | 4-х тактный | Для достижения определенного разгона |  |  |
|  |  | Количество цилиндров,шт | ≥ 1 | Для достижения определенного разгона |  |  |
|  |  | Тип охлаждения | Жидкостная | Для достижения определенного разгона |  |  |
|  |  | Степень сжатия | ≥ 9 | Для достижения определенного разгона |  |  |
|  |  | Система пуска двигателя | Электростартер, ручной стартер | Для облегчения пуска двигателя |  |  |
|  |  | Вид топлива | Бензин с октановым число не ниже 92 | Для обеспечения высокой мощности двигателя в условиях бездорожья |  |  |
|  |  | Рама (тип) | Стальная, сварная, трубчатая | Для обеспечения устойчивости транспортного средства на дорожном полотне, для обеспечения маневренности при движении по лесным дорогам, а так же заболоченным участкам |  |  |
|  |  | Трансмиссия | Автоматическая, вариатор (L-H-N-R-P) | Для достижения определенного разгона |  |  |
|  |  | Режим привода | 4х4 | Для обеспечения устойчивости транспортного средства на дорожном полотне, для обеспечения маневренности при движении по лесным дорогам, а так же заболоченным участкам |  |  |
|  |  | Передний/задний тормоз | Гидравлические диски/гидравлический диск | Для улучшения остановочного пути |  |  |
|  |  | Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная с пружинно –гидравлическими амортизаторами | Для лучшей управляемости |  |  |
|  |  | Задняя подвеска | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами | Для лучшей управляемости |  |  |
|  |  | Колесная база, мм | ≥ 1250 | Для обеспечения устойчивости транспортного средства на дорожном полотне, для обеспечения маневренности при движении по лесным дорогам, а так же заболоченным участкам |  |  |
|  |  | Сухой вес, кг | ≥ 300 | Для обеспечения устойчивости транспортного средства на дорожном полотне, для обеспечения маневренности при движении по лесным дорогам, а так же заболоченным участкам |  |  |
|  |  | Длина, мм | ≥ 2100 | Для обеспечения устойчивости транспортного средства на дорожном полотне, для обеспечения маневренности при движении по лесным дорогам, а так же заболоченным участкам |  |  |
|  |  | Ширина, мм | ≥ 1100 | Для обеспечения устойчивости транспортного средства на дорожном полотне, для обеспечения маневренности при движении по лесным дорогам, а так же заболоченным участкам |  |  |
|  |  | Высота, мм | ≥ 1100 | Для обеспечения устойчивости транспортного средства на дорожном полотне, для обеспечения маневренности при движении по лесным дорогам, а так же заболоченным участкам |  |  |
|  |  | Дорожный просвет, мм | ≥ 250 | Для обеспечения устойчивости транспортного средства на дорожном полотне, для обеспечения маневренности при движении по лесным дорогам, а так же заболоченным участкам |  |  |
|  |  | Топливный бак, л | ≥ 15 | Для обеспечения необходимым запасом топлива в связи с потребностями учреждения |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, л.с | ≥ 38 | Для движения в сложных условиях |  |  |
|  |  | ГОСТ 32571-2013, ГОСТ Р 52008-2003 | соответствие |  |  |  |

Дополнительные характеристики поставляемого Товара установлены в связи с потребностью Заказчика, дополняют характеристики закупаемого Товара, не изменяя и не противореча характеристикам, указанным в КТРУ. Наличие дополнительных характеристик дают Заказчику дополнительную надежность в ходе эксплуатации, простоты обслуживания, что увеличивает срок службы, экономичность и легкость в управлении для решения различных оперативных задач.

Место поставки товара: Брянская область, Суземский район, ст. Нерусса, ул. Заповедная д. 2.

Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет.

Срок поставки Товара: начиная со следующего дня после заключения контракта по «24» ноября 2022 года включительно.